## Slide 1
专业设计编程工作站配置方案
基于 AMD Zen5 架构的高能效创作平台
核心配置：AMD Ryzen 7 9700X | NVIDIA RTX 5060Ti | DDR5-6000 32GB
预算参考区间：8000 - 12000 元
小组：[第3组]
日期：2026年4月14日
Notes: 大家好，今天我将为大家介绍一套专为专业设计与编程打造的工作站配置方案。这套方案基于最新的AMD Zen5架构，旨在构建一个高能效、高性能且极具性价比的创作平台。我们将深入探讨其核心配置、设计思路以及如何在8000到12000元的预算内，实现性能与成本的完美平衡。

## Slide 2
目录
01
需求分析与设计思路
剖析三大核心应用场景，明确性能诉求与系统建设目标
02
核心硬件配置详解
深入解析CPU、主板、内存、显卡等关键组件的专业选型逻辑
03
兼容性验证与匹配
验证全链路硬件兼容性，并展示最终配置与业务需求的高度契合
04
预算控制与性价比分析
详细分析预算分配策略，在满足性能需求的前提下，突出方案的高性价比优势与资源利用率
05
后期维护与升级方案
提供详尽的日常维护计划，并规划清晰的未来硬件升级路径，保障系统长期稳定、高效运行
Notes: 本次答辩将分为五个部分。首先，我们将进行需求分析，明确设计思路。接着，会详细解析核心硬件的配置和选型逻辑。第三部分，我们将验证硬件兼容性并展示其与需求的匹配度。第四部分，分析预算控制和性价比。最后，提供后期的维护与升级方案。

## Slide 3
项目需求分析
3D 建模 (3D Max / Maya)
需求：单核性能保视口流畅，多核并行加速最终渲染
映射：高睿频CPU + NVIDIA CUDA加速显卡
视频剪辑 (Pr / Ae)
需求：GPU硬解码加速，海量素材吞吐，4K实时预览
映射：32GB+内存 + PCIe 4.0 NVMe 高速固态
大数据编程 (Spark / Hadoop)
映射：AMD Zen5 高IPC架构 + DDR5-6000 双通道内存，保障I/O吞吐量
关键技术指标 Technical Specs
AMD Zen5 架构 (8核16线程)
睿频高达 5.5GHz | 65W TDP 低功耗设计
NVIDIA RTX 5060 Ti (8GB GDDR7)
支持 CUDA 计算 + NVENC 实时视频编码
PCIe 4.0 NVMe SSD (2TB)
顺序读取 >5000MB/s | 极速素材加载
DDR5-6000 32GB (双通道)
匹配AMD平台甜点频率 | 极低延迟响应
Notes: 我们的方案主要面向三类核心应用场景：3D建模、视频特效和大数据编程。对于3D建模，我们需要强大的单核性能和多核渲染能力；视频特效则依赖GPU加速和高速存储；而大数据编程则看重CPU的高IPC和低延迟内存。基于这些需求，我们确定了关键技术指标，包括采用AMD Zen5架构的CPU、支持双加速的RTX显卡、高速NVMe存储和高频DDR5内存，并将预算严格控制在8000到12000元。

## Slide 4
配置总览表
硬件类别 | 品牌型号 | 关键参数 | 选型亮点
CPU | AMD R7 9700X 散片 | 8核16线程 ¦ 5.5GHz ¦ AM5 ¦ 4nm ¦ 65W | Zen5架构，单核性能卓越，能效比高，升级潜力大
主板 | 华硕 B850M AYW WIFI | 8+2+1供电 ¦ DDR5 ¦ Wi-Fi 6 ¦ 双M.2插槽 | 稳定供电释放性能，内置WiFi，高性价比之选
RAM | 金百达 32G(16×2) 6000 C30 | DDR5-6000 ¦ CL30 ¦ 海力士M-die原生颗粒 | 1:1分频甜点频率，低时序，颗粒体质优秀性能强
SSD | 联想拯救者 2TB S7000 | PCIe 4.0 ¦ 读5000MB/s+ ¦ 3D TLC颗粒 | 高速大容量，完美满足系统、软件及工程的快速读写
GPU | 电竞叛客 RTX 5060Ti X3W 8G | GDDR7显存 ¦ 三风扇散热 ¦ CUDA+NVENC双引擎 | 兼顾3D渲染与视频编码，散热强劲，性能释放充分。
电源 | 金河田 白金A+ 850W 全模组 | 80Plus白金认证 ¦ ATX 3.0 ¦ 全日系电容 | 充足功率余量，为未来硬件升级预留空间，稳定可靠
机箱 | 航嘉 G63 战戟 黑色 | 支持360水冷 ¦ 显卡限长350mm ¦ 下置电源仓 | 空间充裕，散热风道优秀，兼顾实用性与专业外观
▎总预算控制逻辑与分配比例
核心三大件 (55-60%)
投入CPU、主板和显卡，确保核心计算与图形性能不妥协，是整台机器的性能基石
存储与内存 (20-25%)
保障足够的容量与高带宽，让多任务处理、大型工程文件加载与读写流程更加流畅
机电散与外设 (15-20%)
在保证系统长期稳定运行、散热充足的前提下，追求极致的性价比，满足基础使用需求
价格图片超链接（羡慕链接）: 本地链接(Main) Web图床(Branch)
Summary: 11970.13 CNY
Notes: 这是我们配置方案的总览表。可以看到，我们涵盖了从核心计算到外围设备的完整配置。CPU选用了AMD最新的R7 9700X，主板是华硕的B850M，内存是金百达的6000MHz高频条，显卡是RTX 5060Ti。
在预算分配上，我们将大部分预算投入到CPU、主板和显卡这三大核心件，以确保性能不妥协，同时在机电散和外设上追求高性价比

## Slide 5
CPU选型深度解析（AMD Zen5）
架构制程：Zen5 / 4nm / IPC+16%
核心规格：8核16线程 / 睿频5.5GHz
缓存功耗：32MB L3 / 65W TDP
平台接口：AM5接口 (支持至2027+)
3D建模
高睿频显著提升视口交互响应速度，多核性能加速最终效果图渲染
视频剪辑
Zen5架构指令集优化，配合多核并行处理，大幅提升4K/8K视频导出效率
编程编译
8核16线程并行编译效率高，AI分支预测优化减少代码执行延迟
能效优势 · 极致的能耗比
相比上一代Zen4架构，Zen5在达到同等性能水平时，整体功耗可降低约30%，在保证高性能输出的同时，实现了更低的电费支出和更安静的系统运行环境
Notes: 我们选择的CPU是AMD Ryzen 7 9700X，它基于最新的Zen5架构和4nm制程，IPC提升了16%。拥有8核16线程和高达5.5GHz的睿频，无论是3D建模的视口响应，还是视频剪辑和编程编译，都能提供强大的性能。选择8核是因为它在单核性能和多核需求之间取得了最佳平衡，同时65W的低功耗也降低了散热成本。最重要的是，Zen5架构相比上一代能效比大幅提升，同性能下功耗降低了30%。

## Slide 6
主板与平台生态
ROG STRIX B850M-AYW GAMING WIFI
芯片组定位
B850芯片组，完整支持Ryzen 9000系列处理器，性能无瓶颈
强劲供电系统
8+2+1相DrMOS供电，单路60A输出，稳定支撑PBO极限超频
高频内存支持
原生双通道DDR5，官方支持6400MHz+，一键开启EXPO自动超频
丰富扩展接口
双PCIe 4.0 M.2插槽，PCIe 4.0 x16 显卡插槽，满足多设备扩展需求
高速网络连接
内置Wi-Fi 6无线网卡与2.5G有线网口，低延迟满足游戏与办公需求
平台优势：AM5接口的长期价值
AMD官方承诺支持至2027年，未来仅需升级CPU即可获得性能提升，有效保护长期投资
Notes: 主板我们选择了华硕的B850M AYW GAMING WIFI。它采用B850芯片组，供电稳定，能完全释放R7 9700X的性能。支持高频DDR5内存和EXPO一键超频，扩展能力也很出色，拥有双M.2插槽和高速网络。
更重要的是，AM5平台承诺支持到2027年，这意味着未来几年内，您只需要升级CPU就能获得显著的性能提升，而无需更换主板，这为用户提供了非常清晰和经济的升级路径。

## Slide 7
内存优化策略
核心选型：DDR5-6000 32GB双通道
AMD甜点：FCLK 1:1同步分频，6000MT/s达成最低延迟
硬核规格：CL30超低时序 + 海力士M-die颗粒，稳帧首选
容量规划：16GB×2双通道架构，完美适配专业创作全场景
多场景性能基准测试 (相对指数)
综合结论：DDR5-6000在视口帧率、导出速度及编译效率中取得最佳平衡，是当前兼顾性能释放与系统稳定性的黄金选择
💡 智能加速：开启主板EXPO 一键超频功能，无需专业调试即可自动将内存配置至最佳状态，轻松释放全部性能潜力
Notes: 内存方面，我们选择了DDR5-6000 32GB双通道。这是因为6000MHz是AMD平台的“甜点”频率，此时内存控制器FCLK与内存频率可以实现1:1同步，达到最低延迟和最佳性能。
我们选用的金百达内存采用海力士M-die颗粒，CL30低时序，保证了性能和稳定性。32GB的容量也足以应对当前所有专业软件的需求。
通过右侧的测试数据可以看出，DDR5-6000在3ds Max、Pr和代码编译三项测试中都表现出了综合最优的成绩。最后，通过主板的EXPO一键超频，普通用户也能轻松实现这一最佳性能配置。

## Slide 8
存储与显卡方案
存储金字塔
系统与高速工作区 2TB NVMe SSD 核心盘
PCIe 4.0 极速性能
读速 5000-6000MB/s | 写速 ~4500MB/s，3D TLC颗粒五年质保
核心工作流载体
专用于安装系统、设计软件及当前活跃工程，确保毫秒级响应
核心显卡方案
RTX 5060Ti X3W 专业创作加速引擎
GDDR7 高速显存架构
8GB 超大显存 + 128bit位宽，轻松应对4K素材与复杂图层
双芯加速与稳定散热
CUDA/NVENC双引擎加速渲染导出 | 三风扇模组保障高负载稳定
Notes: 存储方面，我们选择了2TB的PCIe 4.0 NVMe SSD，它的读写速度非常快，能确保系统、软件和工程文件的极速加载。显卡则是这套方案的另一个核心，我们选用了RTX 5060Ti。它不仅拥有8GB最新的GDDR7显存，更重要的是具备强大的CUDA核心和NVENC编码器。这意味着无论是3D渲染还是视频导出，都能获得数倍的速度提升，大大提高工作效率。

## Slide 9
机电散系统（三件套）
金河田 白金A+ 850W
▍认证与效率
通过80Plus白金认证，典型负载下转换效率 >92%，节能高效
▍性能与设计
850W额定功率，+12V单路70A。配备全日系电容，支持ATX 3.0标准，全模组设计，提供五年质保
航嘉 G63 战戟 黑色
▍结构与兼容性
中塔M-ATX架构，支持顶部360mm水冷安装，显卡限长可达350mm，扩展性强
▍散热与外观
采用下置电源仓设计，形成独立风道，散热更高效。黑色沉稳配色，板材用料扎实，质感出众
钛钽 SJ-A080 360BK ARGB
▍散热规模
配备360mm 冷排与三把高性能ARGB风扇，能快速带走核心热量，兼顾散热与灯效
▍核心与兼容
搭载2800RPM高扬程水泵与铜底微水道，换热效率高。完美支持 AM5 / Intel 主流双平台
Notes: 机电散三件套是保证系统稳定运行的基石。我们选择了850W的白金全模组电源，它不仅效率高、稳定，更重要的是为未来升级预留了充足的功率余量。
机箱选用了航嘉G63，它支持360水冷，空间充裕，散热设计合理。
散热方面，我们配备了360一体式水冷，足以轻松压制R7 9700X的满载功耗，确保系统在高负载下也能冷静运行。

## Slide 10
外设与风道设计
HKC 23.8英寸 240Hz FastIPS
核心参数：1080P /240Hz / 1ms/ HDR400，兼顾流畅度与色彩表现
注：为控制预算的妥协项，建议后期升级至27英寸2K专业屏
高性价比键鼠组合
迈从 G87 键盘：87键紧凑布局，三模连接，支持热插拔与Gasket结构，手感优秀
罗技 G102 鼠标：8000DPI传感器，6键可编程，轻量化设计适合长时间办公
风道设计核心逻辑
遵循“下进上出，前进后出”原则，底部/前部进风，顶部/后部出风
效果：形成冷空气对流，显著降低核心硬件温度
Notes: 在外设方面，我们选择了一款240Hz高刷新率的电竞显示器，它在日常使用中非常流畅，但需要说明的是，这是我们为控制预算做出的一个妥协，1080P分辨率对于专业设计来说略显不足，建议后期升级。键盘和鼠标则选择了兼顾实用性和手感的型号。
在机箱风道设计上，我们采用了“下进上出，前进后出”的高效方案，确保机箱内部空气流通顺畅，有效降低硬件温度。

## Slide 11
硬件兼容性验证
检查项
配置详情
验证结果
CPU-主板接口
AMD R7 9700X (AM5) ↔ 华硕 B850M (AM5)
内存-主板兼容
金百达 DDR5-6000 ↔ 华硕 B850M (EXPO认证)
显卡-机箱长度
电竞叛客 RTX 5060Ti < 航嘉 G63 (350mm限长)
散热器-机箱匹配
钛钽 360水冷 ↔ 航嘉 G63 (顶置360支持位)
电源-机箱适配
金河田 850W (ATX) ↔ 航嘉 G63 (下置电源仓)
主板-机箱版型
华硕 B850M (M-ATX) ↔ 航嘉 G63 (中塔机箱)
结论：全链路无兼容性问题，硬件安装无忧
Notes: 硬件兼容性是系统稳定的基石。我们对所有组件进行了全面的兼容性检查，包括CPU与主板的接口、内存与主板的支持、显卡与机箱的长度、散热器与机箱的匹配、电源与机箱的尺寸、主板与机箱的版型，以及最重要的功耗与电源功率。
可以看到，所有检查项均完美通过，结论是：全链路无兼容性问题，用户可以放心购买和组装。

## Slide 12
需求匹配度与性价比分析
理想区 · 甜点区
★ 本配置方案
发烧区
高预算投入 极致性能体验
入门区
低预算控制 仅满足基础需求
浪费区
高预算投入 性能体验不足
▍ 场景测试性能预期
3ds Max：视口交互流畅无卡顿，V-Ray GPU渲染速度实现质的飞跃
Premiere Pro：4K剪辑实时预览，NVENC硬件编码导出加速50%
▍ 长期持有性价比亮点
电源前瞻：850W白金电源，为未来3-5年硬件升级预留充足空间
成本优化：AM5平台支持至2027年，散片CPU方案综合节省约15%预算
Notes: 我们的配置方案在需求匹配度上处于“甜点区”，即在合理的预算内，实现了对专业需求的全面性能满足，没有性能过剩，也没有瓶颈。在实际应用中，无论是3D建模、视频剪辑还是大数据编程，都能获得流畅的体验和显著的效率提升。
性价比方面，我们通过选择850W电源为未来升级预留空间，利用AM5平台的长期支持降低持有成本，并通过优化配置节省了约15%的预算，将资金用在了刀刃上。

## Slide 13
不足方面与维护方案
显示性能瓶颈
1080P 分辨率是当前配置的主要短板，无法完全发挥显卡性能，建议装机后优先考虑升级
即时 (装机)
安装 Win11 专业版，开启 EXPO 内存优化，更新主板与显卡最新驱动
3 个月
物理清理机箱防尘网，检查水冷排进风口积灰情况，保证风道畅通
6 个月
重新涂抹高性能硅脂，优化CPU散热环境，有效预防Zen5架构的积热问题
1 年
使用工具检测 SSD 健康度；根据需求考虑将内存扩容至双通道 64GB
3 年
升级显卡至 RTX 5070/5080；当前 850W 电源余量充足，无需更换
Notes: 当然，任何方案都有其风险。我们需要注意，散片CPU没有官方保修，显卡型号存在发布风险，而显示器是当前的主要短板。在维护方面，我们提供了一个清晰的时间轴，从装机后的初始设置，到定期的清理和维护，再到未来的升级建议，帮助用户更好地使用和维护这台工作站，确保其长期稳定运行。

## Slide 14
01
平台先进 · 能效领先
基于AMD Zen5架构打造全链路高速平台，能效比实现大幅跃升
02
配置精准 · 性能无短板
8核16线程CPU+32GB高频内存，精准匹配专业设计与编程的核心场景需求
03
超强扩展 · 稳战未来
850W白金电源 & 360水冷，搭配AM5接口，为未来3-5年的硬件升级预留充足空间
这是一套面向专业设计与编程的高能效、可升级、性价比突出的 AMD Zen5 工作站平台
さよなら
See You Again(Man! What Can I Say)
Notes: 最后，总结一下我们方案的三大核心优势：首先，平台先进，基于Zen5架构，能效比领先；其次，需求精准，8核CPU和32GB内存确保了无短板的流畅体验；最后，扩展性强，为未来3到5年的升级提供了充足空间。总而言之，这是一套高能效、可升级且性价比突出的专业工作站平台。我的介绍到此结束，感谢各位老师和同学的聆听，欢迎提问。